Индикатор температуры

AR104/AR104A

Инструкция по эксплуатации

ОСОБЕННОСТИ:

- Модель AR104 со встроенным датчиком

- Модель AR104A с выносным датчиком

- 3-сегментный, жидкокристаллический дисплей

- Возможность щитового крепления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Диапазон измерения температуры: | -20…70°С |
| --- | --- |
| Разрешение: | ±0,1°С |
| Точность: | ±1,5°С |
| Температура окружающей среды (только для самого термометра): | 0…50°С |
| Питание: | 1,5 В батарейка типа «таблетка» |
| Габаритные размеры: | 47,6х28,3х14 мм |

Индикаторы температуры AR104/AR104A предназначены для крепления на стену, в настенные часы, на любые виды лицевых панелей и типов мебели. После включения, дисплей прибора будет демонстрировать показания температурного датчика.

Установка и порЯдок работы:

Для включения термометра нажмите кнопку включения подходящим предметом (например, карандашом). Для отключения нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 5 сек.

Для крепления в щит вырежьте в месте установки отверстие  46,5х26,3 мм. Обеспечьте свободный доступ к задней части термометра для возможности замены батареи. При монтаже термометра модели AR104A, выведите выносной сенсор через отверстие в щите в нужное место. Не используйте силу или чрезмерное давление на жидкокристаллический дисплей при установке термометра.

Если дисплей погаснет или начнет мигать – необходимо заменить батарею. Поверните крышку батарейного отсека против часовой стрелки. Снимите крышку и замените батарею на новую, такого же типа, соблюдая полярность. Верните крышку на место и зафиксируйте ее, повернув по часовой стрелке.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА:

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА:

- Не используйте прибор в условиях повышенной влажности.

- Не подвергайте прибор воздействию экстремальных температур, вибраций и сильных ударов.

- Для чистки дисплея и корпуса используйте влажную ткань.

- Не разбирайте прибор.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 6 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

ООО «Торговый дом «Энергосервис»

191014 г.Санкт-Петербург, а/я 98

тел/факс: (812) 327-32-74, 923-76-86

Интернет-магазин: www.arc.com.ru

E-mail: arc@pop3.rcom.ru

Дата продажи: ___________________	 				М.П.

Индикатор температуры

AR104/AR104A

Инструкция по эксплуатации

ОСОБЕННОСТИ:

- Модель AR104 со встроенным датчиком

- Модель AR104A с выносным датчиком

- 3-сегментный, жидкокристаллический дисплей

- Возможность щитового крепления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Диапазон измерения температуры: | -20…70°С |
| --- | --- |
| Разрешение: | ±0,1°С |
| Точность: | ±1,5°С |
| Температура окружающей среды (только для самого термометра): | 0…50°С |
| Питание: | 1,5 В батарейка типа «таблетка» |
| Габаритные размеры: | 47,6х28,3х14 мм |

Индикаторы температуры AR104/AR104A предназначены для крепления на стену, в настенные часы, на любые виды лицевых панелей и типов мебели. После включения, дисплей прибора будет демонстрировать показания температурного датчика.

Установка и порЯдок работы:

Для включения термометра нажмите кнопку включения подходящим предметом (например, карандашом). Для отключения нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 5 сек.

Для крепления в щит вырежьте в месте установки отверстие  46,5х26,3 мм. Обеспечьте свободный доступ к задней части термометра для возможности замены батареи. При монтаже термометра модели AR104A, выведите выносной сенсор через отверстие в щите в нужное место. Не используйте силу или чрезмерное давление на жидкокристаллический дисплей при установке термометра.

Если дисплей погаснет или начнет мигать – необходимо заменить батарею. Поверните крышку батарейного отсека против часовой стрелки. Снимите крышку и замените батарею на новую, такого же типа, соблюдая полярность. Верните крышку на место и зафиксируйте ее, повернув по часовой стрелке.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА:

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА:

- Не используйте прибор в условиях повышенной влажности.

- Не подвергайте прибор воздействию экстремальных температур, вибраций и сильных ударов.

- Для чистки дисплея и корпуса используйте влажную ткань.

- Не разбирайте прибор.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 6 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

ООО «Торговый дом «Энергосервис»

191014 г.Санкт-Петербург, а/я 98

тел/факс: (812) 327-32-74, 923-76-86

Интернет-магазин: www.arc.com.ru

E-mail: arc@pop3.rcom.ru

Дата продажи: ___________________	 				М.П.

# Text boxes

Кнопка включения

Батарея

Выносной сенсор

ЖК-дисплей

Выносной сенсор

Кнопка включения

1 – Измерительная платформа

2 – ЖК-дисплей

3 – Кнопки управления

ЖК-дисплей

Батарея

AR104A

AR104

AR104A

AR104