5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Диапазон измеряемых длин | 0,3 м – 15 м (10 inc – 50 feet) |
| --- | --- |
| Точность | +/- 1% |
| Время отклика | 2 сек |
| Питание | Батарейки типа ААА - 4 шт. |
| Потребление: в режиме ожидания перед измерениями в рабочем режиме | ( 50 мкА ( 10 мА ( 45 мА |
| Размеры | 54 х 100 х 27 мм |
| Вес | 200 г (с батарейками) |
| Условия эксплуатации: температура влажность | 0…40 (C 45…90 %RH |
| Температура хранения | -10...+60 (C |

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования или эксплуатации, а также в связи с подделкой, модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

# ПОСТАВКА И КОНСУЛЬТАЦИИ:

ООО «Торговый дом «Энергосервис»

191014 г.Санкт-Петербург, а/я 98			М.П.

тел/факс: (812) 327-32-74, 923-76-86

www.arc.com.ru

arc@pop3.rcom.ru

Дата продажи: __________________Ультразвуковой дальномер

AR 1831

Инструкция по эксплуатации

Ультразвуковой дальномер AR-1831 предназначен для измерения расстояний до объектов в закрытых помещениях в пределах от 0,3м до 15м под прямым углом и вычисления сумм расстояний, площади и объема.

1. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Измерение в метрической или дюймовой системах 
(метрах или футах)

- Выбор начала отсчета измерения

- Вычисление суммарных размеров

- Вычисление площади и объема

- Автоматическое и ручное отключение

- Подсветка жидкокристаллического экрана

- Звуковой сигнал при ошибочном считывании показаний и при подтверждении показаний

2. ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

Расшифровка надписей кнопок управления и индикаторов жидкокристаллического экрана:

VOLUME – объем

AREA – площадь

SUM – суммирование

CLEAR – удаление

– выбор начала отсчета измерения

M/FT – измерение в метрах или футах

READ – измерение длины

ON/OFF – включение/выключение

Length – длина

Width – ширина

Height – высота

– индикатор начала отсчета измерения

ERROR – индикатор «Ошибка»

– индикатор заряда батареек

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ

1) Откройте крышку отделения для батарейки и установите 4 батарейки типа ААА или аналогичные, соблюдая полярность. При появлении индикатора , изображающего разряженную батарейку, пожалуйста, замените их.

2) Включение: Нажмите кнопку ON/OFF для включения прибора и получения показаний.  Жидкокристаллический экран будет подсвечен в течение 6 сек. Если с прибором не производить никаких действий, он автоматически отключится через 1 мин.

3) Выбор единиц измерения: Нажмите кнопку M/FT чтобы выбрать единицы измерения (в метрах или футах).

4) Выбор начала отсчета измерения: Нажмите кнопку  для выбора начала отсчета измерения. Индикатор  означает, что измерения производятся от передней стороны прибора до объекта, а индикатор  - от задней стороны прибора до объекта.

5) Измерение: После выполнения пунктов 3), 4) наведите лазерную указку дальномера перпендикулярно к поверхности, до которой будет производиться измерение. Нажмите кнопку READ и держите ее нажатой пока происходит сканирование, затем отпустите, чтобы зафиксировать данные. Если при нажатой кнопке READ прибор будет двигаться, то можно получить неточные показания. Если в результате сканирования данные не получены (при наличие помех, неровных поверхностей и т.д.), появится надпись 0.00 и загорится индикатор ERROR.

6) Вычисление площади (AREA):

Вначале нажмите кнопку READ чтобы измерить длину, затем нажмите кнопку AREA, поверните прибор для получения следующего значения и нажмите READ, затем вновь нажмите кнопку AREA для получения результата вычисления площади.

7) Вычисление объема (VOLUME):

Вначале нажмите кнопку READ чтобы измерить длину, затем нажмите кнопку VOLUME, поверните прибор для получения значения ширины и нажмите READ, затем нажмите кнопку VOLUME, затем вновь поверните прибор для получения значения высоты и нажмите кнопку READ, а затем снова VOLUME для получения результата вычисления объема.

8) Вычисление суммы нескольких измерений (SUM):

Вначале нажмите кнопку READ чтобы сделать первое измерение, затем нажмите кнопку SUM, поверните прибор для получения второго значения измерения и нажмите READ, а затем SUM,  и так далее до получения суммы пяти измерений.

9) Удаление данных (CLEAR):

Нажатие кнопки CLEAR приведет к удалению полученных данных и вернёт прибор в первоначальное состояние.

10) Если экран погас, - нажмите любую кнопку и экран будет подсвечен в течение 6 сек.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗМЕРЕНИЯМ

Данный ультразвуковой прибор может производить верные измерения только под прямым углом к поверхности. Чтобы гарантировать точность измерений отклонение от прямого угла допускается +/- 5 град. В случае неровных поверхностей данный прибор не может гарантировать заявленную точность.