Индикатор температуры

AR9281B

Инструкция по эксплуатации

ОСОБЕННОСТИ:

- Измерение температуры в диапазоне -50…+70°С

- Выносной датчик

- Запоминание max/min значений с момента включения

- Автоматическое выключение

- Крепление на присоске или щит.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Диапазон температур: | -50…+70 °С (-58…+158 °F) |
| --- | --- |
| Разрешение: | 0,1°С в диапазоне: -20…+70°С 1,0 °С в диапазоне: -50…-20°С |
| Точность: | (1°С |
| Температура окружающей среды: | -10…+40°С |
| Питание: | 1,5 В батарейка, типа «таблетка» |
| Интервал опроса датчика: | 1 сек |
| Выносной датчик: | Провод: 3 м Сенсор: 32,5 мм |
| Размеры: | 52х22 мм |
| Крепление: | На присоске или в щит |

ВНЕШНИЙ ВИД:

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

Для включения (выключения) прибора нажмите кнопку ON/OFF на задней стороне прибора. В течение секунды на индикаторе будут видны надписи всех функций.

Кнопка MAX/MIN служит для определения максимальной или минимальной температуры с момента включения прибора. Чтобы узнать минимальную температуру, нажмите данную кнопку один раз (на индикаторе появится надпись «MIN»), чтобы узнать максимальную, - нажмите кнопку второй раз (на индикаторе появится надпись «MAX»). Через 3 секунды прибор перейдет в обычный режим измерения.

Когда на индикаторе появится символ разряженной батарейки, необходимо заменить батарейку на новую.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Для достижения наилучших результатов, сенсор выносного датчика должен быть введен в вещество, температуру которого вы хотите измерить, на глубину не менее 10 мм.

- Если прибор не используется долгое время, удалите батарейку.

- Не помещайте прибор в духовые шкафы и микроволновые печи. Он не приспособлен для работы с устройствами подобного типа.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

ООО «Торговый дом «Энергосервис»

191014 г.Санкт-Петербург, а/я 98

тел/факс: (812) 327-32-74, 923-76-86

Интернет-магазин: www.arc.com.ru

E-mail: arc@pop3.rcom.ru

Дата продажи: ___________________	 			М.П.

Индикатор температуры

AR9281B

Инструкция по эксплуатации

ОСОБЕННОСТИ:

- Измерение температуры в диапазоне -50…+70°С

- Выносной датчик

- Запоминание max/min значений с момента включения

- Автоматическое выключение

- Крепление на присоске или щит.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Диапазон температур: | -50…+70 °С (-58…+158 °F) |
| --- | --- |
| Разрешение: | 0,1°С в диапазоне: -20…+70°С 1,0 °С в диапазоне: -50…-20°С |
| Точность: | (1°С |
| Температура окружающей среды: | -10…+40°С |
| Питание: | 1,5 В батарейка, типа «таблетка» |
| Интервал опроса датчика: | 1 сек |
| Выносной датчик: | Провод: 3 м Сенсор: 32,5 мм |
| Размеры: | 52х22 мм |
| Крепление: | На присоске или в щит |

ВНЕШНИЙ ВИД:

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

Для включения (выключения) прибора нажмите кнопку ON/OFF на задней стороне прибора. В течение секунды на индикаторе будут видны надписи всех функций.

Кнопка MAX/MIN служит для определения максимальной или минимальной температуры с момента включения прибора. Чтобы узнать минимальную температуру, нажмите данную кнопку один раз (на индикаторе появится надпись «MIN»), чтобы узнать максимальную, - нажмите кнопку второй раз (на индикаторе появится надпись «MAX»). Через 3 секунды прибор перейдет в обычный режим измерения.

Когда на индикаторе появится символ разряженной батарейки, необходимо заменить батарейку на новую.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Для достижения наилучших результатов, сенсор выносного датчика должен быть введен в вещество, температуру которого вы хотите измерить, на глубину не менее 10 мм.

- Если прибор не используется долгое время, удалите батарейку.

- Не помещайте прибор в духовые шкафы и микроволновые печи. Он не приспособлен для работы с устройствами подобного типа.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

ООО «Торговый дом «Энергосервис»

191014 г.Санкт-Петербург, а/я 98

тел/факс: (812) 327-32-74, 923-76-86

Интернет-магазин: www.arc.com.ru

E-mail: arc@pop3.rcom.ru

Дата продажи: ___________________	 			М.П.

# Text boxes

Провод выносного датчика

ЖК-дисплей

Сенсор датчика

Кнопка ON/OFF

Кнопка MAX/MIN

Присоска

Кнопка ON/OFF

Кнопка MAX/MIN

Присоска

Сенсор датчика

ЖК-дисплей

Провод выносного датчика