Контактный термостат (накладной)

ДР-ТН

Инструкция по эксплуатации

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА:

ПРИМЕНЕНИЕ:

Однополюсный корпусной термостат с переключающимися контактами предназначен для регулирования температуры труб систем радиаторного отопления, теплого пола, горячего водоснабжения и др.

Принцип работы основан на свойстве объемного температурного расширения. Жидкость, находящаяся в баллоне термостата, нагревается, расширяется и через капиллярную трубку избыточный объем переходит в сильфон. Сильфон удлиняется и замыкает или размыкает контакты электрической цепи исполнительного механизма. Таким образом, осуществляется автоматическое поддержание заданной температуры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Диапазон регулирования температур: | 20…90°С |
| --- | --- |
| Разность температур: | 5±10°С |
| Контактная группа: | Ag1000/1000 |
| Ресурс работы: | 100 000 циклов |
| Темп изменения температуры: | 1 К/мин. |
| Степень защиты: | IP20 |
| Питание: | 15(2,5) A, ~250 В |
| Габаритные размеры(в скобках указаны размеры корпуса): | 50(38)х116(96)х54 мм |

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Перед подключением убедитесь, что соединительный кабель обесточен.

Все работы по монтажу и установке должны проводится квалифи-цированным персоналом, прошедшим инструктаж по технике безопасности.

УСТАНОВКА: Зафиксируйте термостат на трубе, температуру которой надо контролировать, с помощью поставляемых в комплекте крепежных элементов (крепежной пружины или хомута). Для увеличения чувствительности и лучшей теплоотдачи, при установке, рекомендуется использовать термопасту.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ: Снимите круглую ручку со шкалой регулировки. Отверните находящийся под ней крепежный винт. Снимите переднюю крышку и подключите прибор в соответствии со схемой коммутации. Зафиксируйте провода с помощью винтов. Соберите термостат в обратном порядке.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

ООО «Торговый дом «Энергосервис»

191014 г.Санкт-Петербург, а/я 98

тел/факс: (812) 327-32-74, 923-76-86

Интернет-магазин: www.arc.com.ru

E-mail: arc@pop3.rcom.ru

Дата продажи: ___________________	 				М.П.

Контактный термостат (накладной)

ДР-ТН

Инструкция по эксплуатации

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА:

ПРИМЕНЕНИЕ:

Однополюсный корпусной термостат с переключающимися контактами предназначен для регулирования температуры труб систем радиаторного отопления, теплого пола, горячего водоснабжения и др.

Принцип работы основан на свойстве объемного температурного расширения. Жидкость, находящаяся в баллоне термостата, нагревается, расширяется и через капиллярную трубку избыточный объем переходит в сильфон. Сильфон удлиняется и замыкает или размыкает контакты электрической цепи исполнительного механизма. Таким образом, осуществляется автоматическое поддержание заданной температуры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Диапазон регулирования температур: | 10…90°С |
| --- | --- |
| Разность температур: | 5±10°С |
| Контактная группа: | Ag1000/1000 |
| Ресурс работы: | 100 000 циклов |
| Темп изменения температуры: | 1 К/мин. |
| Степень защиты: | IP20 |
| Питание: | 15(2,5) A, ~250 В |
| Габаритные размеры(в скобках указаны размеры корпуса): | 50(38)х116(96)х54 мм |

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Перед подключением убедитесь, что соединительный кабель обесточен.

Все работы по монтажу и установке должны проводится квалифи-цированным персоналом, прошедшим инструктаж по технике безопасности.

УСТАНОВКА: Зафиксируйте термостат на трубе, температуру которой надо контролировать, с помощью поставляемых в комплекте крепежных элементов (крепежной пружины или хомута). Для увеличения чувствительности и лучшей теплоотдачи, при установке, рекомендуется использовать термопасту.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ: Снимите круглую ручку со шкалой регулировки. Отверните находящийся под ней крепежный винт. Снимите переднюю крышку и подключите прибор в соответствии со схемой коммутации. Зафиксируйте провода с помощью винтов. Соберите термостат в обратном порядке.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

ООО «Торговый дом «Энергосервис»

191014 г.Санкт-Петербург, а/я 98

тел/факс: (812) 327-32-74, 923-76-86

Интернет-магазин: www.arc.com.ru

E-mail: arc@pop3.rcom.ru

Дата продажи: ___________________	 				М.П.

# Text boxes

3

2

Схема коммутации:

Клеммы:

1 – Общий контакт

2 – Размыкающий контакт

3 – Замыкающий контакт

2

1

1 – Измерительная платформа

2 – ЖК-дисплей

3 – Кнопки управления

3

Винт настройки чувствительности

3

2

1

Схема коммутации:

1

2

3

1

Клеммы:

1 – Общий контакт

2 – Размыкающий контакт

3 – Замыкающий контакт

Ручка со шкалой регулировки

Винт настройки чувствительности

Ручка со шкалой регулировки